## Slide 1: GUIA RÁPIDO LIMPEZA DE FORNO PÃO DE QUEIJO E MERRYCHEF
BRA-GR-LIMP-FORN-00

## Slide 2
Cláusula de Confidencialidad
Este documento y sus anexos contienen información estratégica de negocio, secretos comerciales y en general el know-how de Yelmo Films, S.L. Co. (“Scanton US” o “Yelmo Films”), y su grupo, derivados de experiencias comerciales y programas de investigación y desarrollo, y que han sido compilados para uso exclusivo de las filiales del grupo (y, en particular, de algunos de sus empleados y directivos), con el objetivo de asegurar e incrementar la rentabilidad y beneficio del grupo a largo plazo. El contenido de este documento y sus anexos es, por consiguiente, estrictamente confidencial y para el uso exclusivo de sus destinatarios.
En este documento y sus anexos tendrá la consideración de “Información Confidencial” toda documentación e información (de tipo económico, financiero, técnico, comercial, estratégico o de otro tipo), proporcionada de cualquier forma (oral, escrita o en cualquier soporte) y en cualquier momento, ya sea con anterioridad o posterioridad a la fecha de este documento o sus anexos, que no esté disponible públicamente, relativa a Yelmo Films, a cualquier sociedad de su grupo, o a cualquier persona relacionada con las mismas, incluyendo, sin limitación: información científica, técnica o arquitectónica; información relativa al negocio actual o futuro, experiencia comercial y planes de comercialización, incluyendo, pero no limitada a, información financiera, términos contractuales o información y datos de clientes; diseños, dibujos, muestras, programas de computadora y software; costos e información de precios; y identificación de personal u otros recursos para su posible uso comercial. En particular, será Información Confidencial toda documentación e información: (i) marcada como tal; (ii) identificada por Yelmo Films o su personal, bien de forma escrita o bien de forma verbal, como Información Confidencial; (iii) que tenga valor comercial; (iv) que no sea conocida a nivel general en el mercado o la industria; o (v) que por su naturaleza o por las circunstancias en que se produzca la revelación, deba de buena fe estimarse como tal.

## Slide 3
Los destinatarios de este documento y sus anexos se comprometen a tratar y conservar en todo momento la Información Confidencial como secreta y confidencial y a no la comunicarla ni revelarla directa ni indirectamente (tanto en forma oral o escrita) a ninguna otra persona física o jurídica (con la única excepción de aquellos miembros del personal de Yelmo Films que tengan la necesidad de conocer dicha información para la prestación de sus servicios) sin que medie previa aprobación por escrito de Yelmo Films La revelación, distribución, transmisión electrónica o copia de la Información Confidencial queda estrictamente prohibida. Los destinatarios de este documento y sus anexos acuerdan no duplicar, distribuir o revelar su contenido a través de ningún medio.

## Slide 4
EPI”s
Máscara para boca e nariz
Óculos de proteção
Luva Nitrílica longa
Produtos/Utensílios
Suma D27
Suma Break UP
Balde para Diluição
Esponja Multiuso
Pano Multiuso Verde
Luva Térmica
Guia Rápido Limpeza Forno Pão de Queijo
BRA-GR-LIMP-FORN-00
Forno Pão de Queijo
HABILITAÇÃO
DESABILITAÇÃO
LIMPEZA ENTRE FORNADA
1
2
3
A
X
Início
Intermediário
Fim
Atividade
Ativid. ponto de controle
Decisão
Fluxo

## Slide 5
Guia Rápido Limpeza Forno Pão de Queijo
(Desabilitação)
BRA-GR-LIMP-FORN-00
Desligar os 3 botões.
Versão: 1.0
Outubro/2017
Retirar o cabo de energia da tomada.
Abrir a porta do painel de vidro.
Retirar as formas usadas.
A
Enxaguar e deixar as formas secando no balcão.
DESABILITAÇÃO: LIMPEZA DE UTENSÍLIOS
Lavar na pia aplicando Suma D27 (já diluído) com o auxílio da esponja multiuso.
NOTA: Usar Luva térmica de proteção se o Forno estiver em alta temperatura ao retirar os utensílios.
1
2
3
4
5
6

## Slide 6
Nota: A limpeza da grade giratória e bandeja de resíduos deve ser feita diariamente.
A
Imergir na pia com a solução do produto Suma Break Up (já diluído) por pelo menos 10 minutos.
Enxaguar e deixar a grade giratória secando no balcão.
Guia Rápido Limpeza Forno Pão de Queijo
(Desabilitação)
BRA-GR-LIMP-FORN-00
Retirar a bandeja de resíduos do forno, lavar na pia, aplicar o suma D27 com o auxílio da esponja multiuso.
Enxaguar e deixar a bandeja de resíduos secando no balcão.
DESABILITAÇÃO: LIMPEZA DE UTENSÍLIOS
Retirar a grade giratória do forno.
Usar a esponja multiuso para auxiliar na limpeza da grade giratória.
Versão: 1.0
Outubro/2017
7
8
9
10
11
12

## Slide 7
Guia Rápido Limpeza Forno Pão de Queijo
(Habilitação)
BRA-GR-LIMP-FORN-00
HABILITAÇÃO: LIMPEZA DO FORNO
Limpar a parte interna do forno usando o pano multiuso verde com produto Suma Break Up (já diluído).
Borrifar no pano multiuso verde o produto Suma D27 e passar na parte interna e externa do painel de vidro do forno. Após passar o pano seco.
Usar o pano úmido multiuso verde, para tirar o excesso do produto. Após passar o pano seco.
Limpar a parte externa do forno usando o produto Suma D27 com ajuda do pano multiuso verde. Após passar o pano seco.
Limpar todos os botões do forno usando o produto Suma D27 com ajuda do pano multiuso verde. Após passar o pano seco.
A
A limpeza do forno e utensílios deve ser feita diariamente.
Frequência
Versão: 1.0
Outubro/2017
Manter o cabo de energia do forno desconectado durante toda a limpeza.
1
2
3
4
5

## Slide 8
A
Guia Rápido Limpeza Forno Pão de Queijo
(Habilitação)
BRA-GR-LIMP-FORN-00
HABILITAÇÃO: HABILITAR FORNO
Colocar a bandeja de resíduos.
Fixar a grade giratória.
Acomodar as bandejas na grade.
Fechar a porta do painel de vidro.
Colocar o cabo de energia na tomada.
Ligar os 3 botões para uma nova fornada de pão de queijo.
6
7
8
9
10
11

## Slide 9
Guia Rápido Limpeza Forno Pão de Queijo
(Limpeza entre Fornada)
BRA-GR-LIMP-FORN-00
LIMPEZA ENTRE FORNADA
Após assar e porcionar os pães de queijo.
Secar a forma com o pano multiuso verde.
Lavar a forma usada na pia, aplicar Suma D27 (já diluído) com o auxílio da esponja multiuso.
Enxaguar a forma em água corrente.
Fechar a porta do painel de vidro. Ligar os 3 botões se houver nova fornada de pão de queijo.
X
Haverá nova fornada?
Não haverá nova fornada?
Acomodar as formas na grade giratória.
Acomodar as formas com novas porções de pão de queijo.
Versão: 1.0
Outubro/2017
NOTA: Realizar sempre a limpeza das formas entre fornadas.
1
2
3
4
5
6

## Slide 10
EPI”s
Máscara para boca e nariz
Óculos de proteção
Luva Nitrílica longa
Produtos/Utensílios
Guia Rápido Limpeza Forno MerryChef
BRA-GR-LIMP-FORN-00
A
X
Início
Intermediário
Fim
Atividade
Ativid. ponto de controle
Decisão
Fluxo
Forno MerryChef
HABILITAÇÃO
DESABILITAÇÃO
1
2
3
RESFRIAMENTO DO FORNO
Suma D27
Suma Break UP
Suma Grill
Balde para Diluição
Esponja Multiuso
Pano Multiuso Verde
Luva Térmica

## Slide 11
Guia Rápido Limpeza Forno MerryChef
(Resfriamento do Forno)
BRA-GR-LIMP-FORN-00
Versão: 1.0
Outubro/2017
Selecionar o ícone termômetro azul para ativar o aquecimento.
Colocar uma cuba com gelo dentro do forno.
Selecionar o ícone ok
RESFRIAMENTO DO FORNO: DESABILITAÇÃO
Acompanhar o processo de resfriamento que leva aproximadamente 30-40 minutos. Após apertar ok.
NOTA: Usar Luva térmica de proteção para colocar a cuba de gelo dentro do forno.
Apertar o ícone limpeza.
NOTA: O forno continuará o processo de resfriamento caso a porta seja aberta.
Após a realização de cada etapa, é possível garantir segurança durante a limpeza e vida útil do equipamento.
1
2
3
4
5

## Slide 12
Guia Rápido Limpeza Forno MerryChef
(Desabilitação)
BRA-GR-LIMP-FORN-00
Desligar o botão de energia.
Versão: 1.0
Outubro/2017
Retirar o cabo de energia da tomada.
Abrir a porta do forno e retirar a cuba e descartar toda a água na pia.
Retirar grade do forno.
A
Retirar o filtro interno do forno.
DESABILITAÇÃO: LIMPEZA DE UTENSÍLIOS
NOTA: O forno poderá estar quente, usar a luva térmica para retirar os utensílios.
Retirar a bandeja de resíduos.
1
2
3
4
5
6

## Slide 13
Guia Rápido Limpeza Forno MerryChef
(Desabilitação)
BRA-GR-LIMP-FORN-00
Retirar o filtro externo .
Versão: 1.0
Outubro/2017
Imergir os utensílios na solução Suma break-up ( já diluído) de 40-50 minutos.
A
DESABILITAÇÃO: LIMPEZA DE UTENSÍLIOS
Levar a forma e o suporte de alimentos até a pia.
Forma
Suporte
Lavar a forma, aplicando o Suma D27 (já diluído) com o auxílio da esponja multiuso.
Enxaguar e deixar secando no balcão.
Lavar o suporte, aplicando o Suma D27 (já diluído) com o auxílio da esponja multiuso.
B
7
8
9
10
11
12

## Slide 14
Guia Rápido Limpeza Forno MerryChef
(Desabilitação)
BRA-GR-LIMP-FORN-00
Versão: 1.0
Outubro/2017
DESABILITAÇÃO: LIMPEZA DE UTENSÍLIOS
B
Enxaguar e deixar secando no balcão.
Após o tempo de imersão, usar a esponja multiuso para auxiliar na limpeza da grade, enxaguar e deixar secando no balcão.
Após imersão, usar a esponja multiuso para auxiliar a limpeza da.bandeja de resíduos, enxaguar e deixar secando no balcão
Após imersão, usar a esponja multiuso para auxiliar a limpeza do filtro interno, enxaguar e deixar secando no balcão.
Após imersão, usar a esponja multiuso para auxiliar a limpeza do filtro externo, enxaguar e deixar secando no balcão.
A limpeza do forno e utensílios deve ser feita diariamente.
Frequência
Nota: Trocar os equipamentos de segurança quando perder a funcionalidade.
13
14
15
15
16

## Slide 15
Guia Rápido Limpeza Forno MerryChef
(Habilitação)
BRA-GR-LIMP-FORN-00
Versão: 1.0
Outubro/2017
HABILITAÇÃO: LIMPEZA DO FORNO
Há gordura carbonizada?
Borrifar o Suma Grill no local onde concentra maior gordura carbonizada e deixar agir de 10-20 minutos.
Limpar a parte interna do forno usando o produto Suma break-up com a ajuda da esponja multiuso.
X
Após agir, usar a esponja multiuso para auxiliar na limpeza.
Passar o pano multiuso verde por toda a parte interna úmido com água para tirar excesso do produto, depois o pano seco.
Sim
Não
Limpar a porta interna e laterais do forno usando o Suma break-up com o auxílio da esponja multiuso,
Limpar a parte externa do forno usando o produto Suma D27 com ajuda do pano multiuso verde. Após passar o pano seco.
A
1
2
3
4
5
6

## Slide 16
Versão: 1.0
Outubro/2017
A
Limpar o menu de funções do forno usando o produto Suma D27 com ajuda do pano multiuso verde. Após passar o pano seco.
Fixar o filtro interno do forno.
Colocar a bandeja de resíduos.
Encaixar o filtro externo do forno.
HABILITAÇÃO: HABILITAR FORNO
Guia Rápido Limpeza Forno MerryChef
(Habilitação)
BRA-GR-LIMP-FORN-00
Acomodar a grade do forno.
Ligar o botão de energia.
Colocar o cabo de energia da tomada.
7
8
9
10
11
12
13

## Slide 17
Bandeja de resíduos
Forma
Forno Pão de Queijo
Utensílios
Partes do Forno
Grade Giratória
1
2
3
Utensílios
1- Suma D27
2-Suma D27
3- Produto break-up emergindo durante 10 minutos.
1
3
2
4
Partes do Forno
1- Suma D27
2- Suma D27
3-Suma D27
4- Produto break-up
PRODUTOS PARA LIMPEZA E ÁREAS DO FORNO

## Slide 18
Bandeja de resíduos
Filtro interno
Forno MerryChef
Utensílios
Partes do Forno
Grade
Filtro externo
Forma
Suporte
1
2
3
4
5
6
Utensílios
1- Produto break-up emergindo durante 40 a 50 minutos.
2- Produto break-up emergindo durante 40 a 50 minutos.
3- Produto break-up emergindo durante 40 a 50 minutos.
4- Produto break-up emergindo durante 40 a 50 minutos.
5- Suma D27
6- Suma D27
1
3
2
4
Partes do Forno
1- Suma D27
2- Produto break-up se houver gordura carbonizada borrifar produto no local
3- Produto break-up
4- Suma D27
PRODUTOS PARA LIMPEZA E ÁREAS DO FORNO